SMART PLUS 300

Bollitore multi-energia per la produzione di acqua calda sanitaria per sola installazione a basamento, avente:

- Scambiatore/accumulo Tank in Tank, realizzato in acciaio INOX austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un’elevata produzione anche in continuo.

- Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare.

- Totale riscaldamento dell’accumulo sanitario per funzione anti-legionella.

- Predisposizione all’inserimento di una resistenza elettrica da 3,0 o 6,0 kW, monofase o trifase.

- N.4 attacchi ausiliari posti sul circuito primario.

- Iniettore per ottimizzazione del funzionamento in applicazioni con pompe di calore.

- Coibentazione  in poliuretano rigido spruzzato a cellule chiuse, spessore mm 50.

- Rivestimento in polipropilene rigido.

Dotazione di serie:

-	Cannetta rompi getto.

-	Connessione per ricircolo sanitario.

Dati tecnici principali:

-	Pressione d’esercizio circuito primario: 3 bar.

-	Pressione d’esercizio circuito sanitario: 10 bar.

-	Superficie di scambio tank in tank: 2,29 mq.

-	Dimensioni: D x H = 565mm x 2043mm.

-	Capacità totale: 	293 Lt.

-	Capacità primario: 93 Lt.

-	Capacità sanitario: 200 Lt.

-	Perdite di carico intercapedine: 51 mbar.

-	Potenza max assorbita: 	68 kW.

-	Portata primario: 5500 Lt./h.

Marca ACV - Modello SMART PLUS 300