KIT HELIO PLAN 4X - SENZA STAFFAGGIO

Pacchetto solare completo per la produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento nelle utenze fino a 8 persone, composto da:

Collettore solare piano per installazioni orizzontali e verticali  [fornitura di n.4 collettori]

- Assorbitore in alluminio ad elevata selettività con saldatura laser, resistente alle elevate temperatura con trattamento applicato sottovuoto.

- Vetro prismatico di copertura temperato spessore 3,2 mm, ad alta trasparenza.

- Vasca di contenimento in alluminio con profili in alluminio anodizzato e guarnizioni in gomma EPDM con giunti ad angolo galvanizzati.

- Isolamento termico in lana di roccia ad alta densità di spessore 40mm.

Dati tecnici principali:

- Superficie totale collettore: 2,02 mq.

- Superficie assorbente netta: 1,84 mq.

- Rendimento ottico dell’assorbitore: 81,4%.

- Coefficiente di dispersione termica dell’assorbitore k1: 4,061 W/mq K.

- Coefficiente di dispersione termica dell’assorbitore k2: 0,0137 W/mq K.

- Assorbimento massimo: 95%.

- Trasmissione vetro: 90%.

- Pressione max. di esercizio assorbitore: 10 bar.

- Temperatura max. di esercizio assorbitore in stand-by: 192°C.

- Contenuto d’acqua: 1,56 Litri.

- Dimensioni di ingombro (Larghezza x Profondità x Lunghezza): 1170mm x 83mm x 1730mm.

- Peso a vuoto: 31 kg.

- Certificazioni: CE 97/23 – EN 12975 – TÜV 0036 – Solar Keymark.

- Garanzia: 10 anni.

Solar Group 20 ERP

- N. 1 circolatore a portata variabile.

- Gruppo di sicurezza composto da valvola di sicurezza e manometro.

- N. 2 termometri.

- Regolatore e misuratore di portata

- N. 2 valvola di non ritorno.

- N. 1 sfiato aria.

Dati tecnici principali:

- Pressione massima di esercizio: 6 bar.

- Temperatura massima di esercizio: 120°C

- Raccordo vaso di espansione: Ø3/4”.

- Raccordo vaso di scarico: Ø3/4".

- Regolatore di portata: 2 – 14 l/min.

- Dimensioni (H x L x P) 375mm x 180mm x 190 mm

- Peso a vuoto: 4,7 kg

Regolazione Solar Unit 100

Centralina elettronica multifunzionale per la regolazione di impianti solari realizzati mediante collettori piani o sottovuoto, dotati di un [1] bollitore.

Dati tecnici principali:

- N.3 ingressi per sonde di temperatura PT 1000.

- N.2 uscita per circolatore a portata variabile con funzione di controllo del numero dei giri.

- Funzione di raffreddamento del collettore solare e/o dell’accumulo tramite calcolo differenziale delle temperature rilevate.

- Funzione di protezione dell’impianto qualora la temperatura dei collettori solari oltrepassi il limite di sicurezza programmato, impostabile tra 115°C e 200°C.

- Funzione di integrazione riscaldamento con innalzamento dei ritorni.

- Display ampio, illuminato e ben visibile.

- Visualizzazione dei codici di errore.

- Fusibile di rete per bassa tensione 2A/T.

- Interruttore elettrico “Triac” per l’inserimento e disinserimento delle uscite 230V della centralina, composto da due diodi a collegamento antiparallelo.

- Grado di protezione elettrica: IP 40.

- Tensione di alimentazione: 230V / 50 Hz.

- Dimensioni di ingombro (L x P x H): 175mm x 56mm x 134mm.

Dotazione di serie

N.2 Sonde di temperatura PT 1000.

Vaso di espansione HYDRO SOLAR 25

Vaso di espansione per impianti solari avente membrana compatibile con miscele glicolate avente le seguenti caratteristiche tecniche:

Dati tecnici principali:

- Pressione massima di esercizio: 10 bar.

- Volume di espansione: 25 litri.

- Temperatura massima membrana: 100°C.

- Campo di temperatura sistema: -10 / 120°C.

- Attacco Ø3/4".

- Pressione di precarica: 2,5 bar.

- Certificato CE.

Glicole antigelo SOLAR FLUID

N.1 tanica di Liquido antigelo termovettore 10l, consegnato in tanica da 25l per facilitare le operazioni di diluizione con acqua e permette di apportare un elevato potere di trasmissione calorica e protegge efficacemente l'impianto contro il gelo avente le seguenti caratteristiche:

- Glicole propilenico con inibitori.

- Atossico, biodegradabile e biocompatibile.

Marca ACV – Modello: KIT HELIO PLAN 4X - SENZA STAFFAGGIO