TST P H/C 25

Accumulatore inerziale per acqua calda/refrigerata, per installazioni a basamento e/o a muro (mediante staffe fornite di serie), avente le seguenti caratteristiche:

- Corpo accumulatore in acciaio al carbonio non trattato.

- Predisposizione all’installazione di sonde di temperatura alle varie altezze.

- Coibentazione di poliuretano rigido iniettato con barriera al vapore (anticondensa) di spessore 30 mm.

- Rivestimento esterno in PVC flessibile di colore grigio.

- N. 4 attacchi Ø 1”1/4 per connessioni mandata/ritorno impianto.

Dati Tecnici principali:

- Pressione massima di esercizio primario: 6 bar.

- Temperatura massima di esercizio: 95°C.

- Temperatura minima di esercizio: 6°C.

- Capacità totale: 25 Lt.

- Peso a vuoto: 12 Kg.

- Misure di ingombro (D x H): 295mm x 630mm.

Marca ACV – Modello: TST P H/C 25